# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный  план сельского поселения Тубинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан выполнен в соответствии:

- с муниципальным контрактом № 218 от 12 июля 2013 г., заключенным между Администрацией муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан и ООО «Сельпроект»;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений.

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Тубинский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Баймакского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Баймакского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  ранее разработанная проектная документация, в т.ч. проектным институтом «Башагропромпроект».

Проект разработан на основе топографического плана, представленного  Администрацией Муниципального района Баймакский район в электронном виде в 2013г. Цифровая картографическая основа выполнена  ГУП проектный институт «Башагропромпроект» в 2013 г.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2023 года;

-  расчетный срок до 2033 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Тубинский сельсовет

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Тубинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ТУБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Тубинский сельсовет расположена в центральной части административного района, севернее административного центра муниципального района – г. Баймак. С запада и севера территория ограничена землями сельского поселения Темясовский сельсовет, с северо - востока территория сельского поселения соприкасается в одной точке с землями сельского поселения Кусеевский сельсовет, с востока - землями сельского поселения Мукасовский сельсовет, с юга - землями сельского поселения Сибайский сельсовет, с юго – запада территория сельсовета соприкасается в одной точке с землями сельского поселения Мерясовский сельсовет. Также с юго – запада имеется граница с землями Нигаматовского сельского поселения.

1.1.Климат

Климат территории, расположенной в горно - лесной зоне отрогов Южного Урала, резко континентальный, с устойчивой холодной суровой зимой, жарким летом и неустойчивым режимом погоды короткой весной и продолжительной осенью. На формирование климата накладывает отпечаток его открытость северным и южным ветрам, закрытость с запада Уральским хребтом от Атлантики, близость засушливых казахстанских степей на юге и расчлененность рельефа. Температурный фон в летний сезон понижен, в долинах в результате стока холодного воздуха имеют место температурные инверсии.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Баймак, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 38

обеспеченностью 0,92							- 36

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 35

обеспеченностью 0,92							- 33

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 21

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 40

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					9,3

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					78

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				75

- Количество осадков, мм за ноябрь-март				85

- Повторяемость направления ветра за ноябрь – апрель,  %

С										19

СВ										13

В										5

ЮВ										5

Ю										10

ЮЗ										9

З										14

СЗ										24

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										10,6

СВ										8,2

В										7,0

ЮВ										8,3

Ю										7,1

ЮЗ										7,5

З										9,2

СЗ										5,1

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз:

- в 10 лет									113

- в 50 лет									156

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						959,9

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										30,1

0,98										27,2

0,96										25,5

0,95										25,0

- Средняя  температура воздуха наиболее

теплого месяца (июль), 0С					        +18,7

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		+39

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						12,5

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						60

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					54

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм			250

- Суточный максимум осадков, мм					54

- Средняя продолжительность охладительного

периода, дни								38

11.       Повторяемость направлений ветра за июль-август, %

С										14

СВ										12

В										7

ЮВ										6

Ю										8

ЮЗ										11

З										20

СЗ										22

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 14,8

- Февраль					- 14,2

- Март						- 8,1

- Апрель					+ 3,6

- Май						+ 12,1

- Июнь						+ 17,0

- Июль						+ 18,7

- Август					+ 16,3

- Сентябрь					+ 10,3

- Октябрь					+ 2,2

- Ноябрь					- 6,5

- Декабрь					- 11,8

- Год						+ 2,1

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север					4,0

Северо-восток				4,9

Восток					3,9

Юго-восток				4,0

Юг						4,3

Юго-запад					5,1

Запад					5,5

Северо-запад				4,8

Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 5975 МДж/м2;

- среднее число дней с температурой менее -30ºС достигает 0,7 дня, с температурой менее -20ºС – 14,2 дня;

- вес снежного покрова, кг на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет в открытом поле составляет 143 кг, 1 раз в 50 лет – 237 кг;

- максимальная глубина промерзания почвы 1 раз в 10 лет - 113 см, 1 раз в 50 лет - 156 см;

Опасные погодные явления:

Сильные метели.

Среднегодовое  число дней с метелями продолжительностью 12ч и более при скорости ветра 15 м/с и более – 30 дней, наиболее часто метели отмечаются на открытых незалесенных территориях. Повторяемость сильных метелей в среднем 3 раза в году.

Интенсивные осадки.

Максимальное число дней с осадками в количестве 50мм и более в течение 12ч и менее, а в горных селеопасных районах – 30мм и более за 12ч и менее – 2 дня.

Туманы.

Среднегодовое число дней с туманом в среднем около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

Грозы.

Среднее число дней с грозой  - 24.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория сельского поселения относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления -330 С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 218 дней. Температура отопительного периода -6,70 С.

Климатические условия для сельского хозяйства

Климатические условия для сельского хозяйства относительно благоприятны. Территория хорошо обеспечена теплом (128 дней с температурой выше + 100 С), но гидротермический коэффициент (ГТК) для данного района составляет 0,6-0,7 единиц, что характеризует очень засушливую обстановку летом. В сочетании с ветром это приводит к суховейным явлениям, пагубно влияющим на сельскохозяйственные культуры. Район относится к зоне рискованного земледелия.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Территория относится к району с возможным повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает ветровой и температурный режимы. Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туман

5. Опасное направление южное и скорость ветра 4 - 7 м/сек.

Повторяемость слабых ветров составляет 29,1 % с максимумом в августе - сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3 - 0,6 км и 2-60 С. Максимум наблюдается зимой (0,5 -1 км и 5-100 С), минимум - летом.

1.2.Рельеф

Территория Зилаирского района находится на юго-восточных отрогах Южного Урала на склонах хребта Урал-Тау и в восточной части  Зилаирского плато. Рельеф представляет собой возвышенное плато с мелкими сопками, покрытыми ковыльно – разнотравной степью на тучных черноземах.

Рельеф восточной части Зилаирского плато выровнен, а на западе и юго-западе имеет грядовой характер, изрезанный многочисленными реками и ручьями. Здесь в результате эрозионных процессов  образовался вторичный  рельеф. Плотность овражно-балочной сети 1-2 км на 1 кв.км.

# 2.ЭКЗОГЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

На территории преобладают процессы сноса почвы, формирующиеся на коренных породах. Характерны плоскостной смыв, речная эрозия, дефляция, иногда наблюдается карст.

Согласно почвенно-эрозионному районированию территория относится к зоне потенциальной опасности проявлений эрозионных процессов, однако, они развиты слабо и распространены большей частью в местах концентрации стока воды. Проявление водной эрозии на лесных площадях гораздо слабее, чем на сельскохозяйственных территориях.

Преобладание пологих склонов и травянистых типов леса исключает необходимость принятия особых противоэрозионных мероприятий. Однако в условиях выраженного горного рельефа необходимо проведение предупредительных противоэрозионных мероприятий – использование соответствующих способов рубок и лесовосстановление на крутых склонах.

# 3.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ

Территория Баймакского района относится к южной части складчатого Урала, находится на Тагило – Магнитогорском прогибе и Уралотауском поднятии, происходившим в Мезозойской эре. В пределах  складчатого пояса геологические образования представлены магматическими и осадочными породами, которые при разломе внедрялись по трещинам в горные складки и обогатили территорию различными рудами и минералами.

Территория района расположена в пределах геологических структур: частично Зилаирского синклинория (отложения рифейского возраста), Уралтауского антиклиноя (интрузии - гипербазиты и отложения рифея) и Магнитогорского мегасинклинория (отложения палеозоя).

На территории района известны месторождения медно – колчеданных руд, имеются запасы поделочных камней, залежи строительных камней (известняков, глин, песчаников, песка и др.).

# 4. ГИДРОГРАФИЯ

Территория сельского поселения Тубинский  сельсовет характеризуется слабо развитой гидрографической сетью из  речек и ручьев. Все они относятся к бассейну р. Урал с общим склоном стока воды в юго - западном направлении.

Речка Сапсал протекает в  северо - западной части  сельского поселения, огибает населенный пункт Тубинский с востока, севера и северо – запада,  впадает в р. Самара и является границей между территориями  сельских поселений Тубинский и Темясовский сельсоветы Баймакского района. По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна), речной подбассейн – нет, водохозяйственный участок реки — Сакмара  от истока до впадения р. Большой Ик.

На территории сельсовета находится  озеро Талкас (Толкач). По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна),речной подбассейн отсутствует, водохозяйственный участок водного объекта — Урал от Магнитогорского г/у до Ириклинского г/у.Площадь водоема  - ,53км2 . Назначение озера -  водоснабжение, рекреация.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также мелкие речушки и ручьи протяженностью менее 10км, теряющиеся в мелких болотах.

Перечень рек на  территории  сельского поселения

Тубинский сельсовет

| № | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Сапсал (с прудом Сапсал) | р.Сакмара | 15,0 | 100 |
| 2 | ручей Сапсал | р. Сапсал | 8,4 | 50 |
| 3 | ручей Шараньелга | р. Сапсал | 4,21 | 50 |

5. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

# ХАРАКТЕРИСТИКА

Район исследования относится к Присакмарскому межгорно-долинному округу выщелоченных и обыкновенных черноземов. Основной фон почвенного покрова составляют черноземы выщелоченные и обыкновенные, в пахотных почвах их свойства сближены. В условиях мелкосопочника распространены черноземы неполноразвитые и примитивные органогенно-щебнистые почвы. В березовых редколесьях почвы серые и темно-серые лесные, в поймах рек аллювиальные дерновые и луговые. На склонах встречаются в основном недоразвитые каменисто-щебеночные почвы, на юге зоны - солонцеватые черноземы, солонцы и солончаки (Богомолов, 1948). Для почв Баймакского района характерна небольшая глубина местных базисов эрозии, которые не превышают 50-60 см. Пахотные почвы (черноземы выщелоченные и обыкновенные) характеризуются близкими к оптимальным агрофизическими и химическими свойствами. Объемная масса пахотного слоя составляет 1, 1-1, 25 г/см, запасы влаги в метровом слое 3500-4500 т/га, содержание гумуса 7-9%, его запасы - 300-500 т/га, реакция среды близка к нейтральной.

Распространены пойменные и серые лесные почвы, оподзоленные черноземы. Смешанные леса занимают 30% площади района. Растительный и животный мир представлен лесными и степными видами.

Район характеризуется большим разнообразием растительных группировок. Оно обусловлено тем, что зона смешенных лесов переходит в сухие ковыльные степи, во-вторых: именно здесь смешались европейские и азиатские, а также казахстанские виды растений и животных.

Основной древесной породой является береза, часто с большой примесью осины. Луговое разнотравье состоит из ковыля красноватого, ковыля-волосатика, ковыля обыкновенного, типчака, соляриса, ситника, солончаковая астра и другие.

В долинах рек и ручьев произрастают мезофитные широколиственные леса, в древесном ярусе которых доминируют ольха серая и черемуха. В поймах рек встречаются заросли ивово-тополевых лесов и кустарников. В травяном ярусе этих сообществ доминируют осоки.

Среди фауны немало промысловых животных. Отряд грызунов представляют: белка, заяц-беляк, заяц-русак, суслики, хомяки, водная и амбарная крыса, полевка и др.

Разнообразие ландшафтов привлекает множество птиц. Наиболее типичными являются птицы из отряда куриных – глухарь, рябчик, тетерев, куропатка. Из утиных – кряква широконоска, серая утка. Гуси и журавли гнездятся в болотах, на зарастающих озерах. Из хищных птиц имеют распространение степной коршун, степной орел, ястреб-тетеревятник и др., а из отряда сов встречается белая сова, филин, сыч. В перелесках обитают соловьи, синицы, дрозды, зяблики, степной конек и др.

В реках и озерах водится различная рыба – плотва, язь, окунь, налим, щука, сом, карась, голавль.

Из класса пресмыкающихся водятся ящерицы (веретеница прыткая, живородящая) и змеи (уж обыкновенный, водяной уж, медянка, степная гадюка, обыкновенная гадюка).

II     КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Тубинский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек Сапсал и, далее,  Сакмара, водоохранная зона озера Талкас, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Тубинский сельсовет следующие:

| № | Наименование водохранилища | Длина, км / | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Сапсал (с прудом Сапсал) | 15,0 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | ручей Сапсал | 8,4 | 50 | 40 | 5 |
| 3 | ручей Шараньелга | 4,21 | 50 | 40 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. По территории сельского поселения Тубинский сельсовет в настоящее время магистральные газопроводы не проходят.  Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Тубинский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Кол-во голов скота / пашни, др. данные | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП «Тараканов» | Деревообработка (пилорама) |  | 100 м |

В пределах сельского поселения расположены сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Тубинский сельсовет отсутствуют памятники археологии. В 2011г. проведена инвентаризация памятников археологии, находящихся на государственной охране, расположенных на территории Баймакского района Республики Башкортостан. В ходе проделанной работы были получены данные о местоположении объектов, уточнены сведения об их современном состоянии. («Отчет по инвентаризации памятников археологии РБ в Баймакском районах. Уфа – 2011г.).

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Тубинский сельсовет расположена в центральной части административного района, севернее административного центра муниципального района – г. Баймак. С запада и севера территория ограничена землями сельского поселения Темясовский сельсовет, с северо - востока территория сельского поселения соприкасается в одной точке с землями сельского поселения Кусеевский сельсовет, с востока - землями сельского поселения Мукасовский сельсовет, с юга - землями сельского поселения Сибайский сельсовет, с юго – запада территория сельсовета соприкасается в одной точке с землями сельского поселения Мерясовский сельсовет. Также с юго – запада имеется граница с землями Нигаматовского сельского поселения.

Планировочный каркас территории сельского поселения Тубинский сельсовет создает автодорога районного значения с твердым покрытием, соединяющие населенный пункт Тубинский сельского поселения Тубинский с населенными пунктами других сельских поселений с выходом на через г. Баймак на автотрассу республиканского значения Ира – Зилаир – Баймак – Сибай - Магнитогорск.

Размещение территории сельского поселения вдоль автодороги, ведущей к населенному пункту Исяново, расположенному на берегу озера Талкас– центру отдыха и водного туризма -  является одним из условий  инвестиционной привлекательности этой части муниципального района и  дает возможность для  размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Тубинский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Тубинский сельсовет расположен один населенный пункт -  Тубинский, который является  административный центр сельского поселения Тубинский сельсовет с населением 1190 человек. Он расположен в северо-западной части  территории сельского поселения в 42 км от районного центра г.Баймак, в 79 км от ближайшей ж/д станции Сибай.

По западной окраине села проходит автодорога районного значения  Темясово – Тубинский – Бекешево - Баймак. Через село проходит автодорога местного значения в населенный пункт Исяново, расположенный на берегу озера Талкас. Территория села Тубинский ограничена с западной стороны автодорогой, с северной стороны прудом на р.Сапсал,  с  восточной стороны находятся заброшенные карьеры и теряющееся в болотах русло р. Сапсал, с южной стороны находится холмистая местность.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Тубинский сельсовет по состоянию на 2013г. составляет 1190 человек. За период 2002-2013гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 14,08%.

Динамика населения сельского поселения Тубинский сельсовет

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2013г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Тубинский | 1385 | 1190 | -195 / -14,08 | 400 |
|  | Итого | 1385 | 1190 | -195 / -14,08 | 400 |

Общее количество семей  в сельсовете – 400, средний размер семьи по сельсовету составляет 2,975 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Тубинский сельсовет

| Насел.пункт Возрастные группы (чел.) | с.Тубинский |
| --- | --- |
| До 7 лет | 113 |
| От 7 до 16 лет | 165 |
| Старше 55 лет женщин | 187 |
| Старше 60 лет мужчин | 205 |
| 16-55 лет женщин | 250 |
| 16-60 лет мужчин | 270 |
| Всего населения в поселке | 1190 |

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | с. Тубинский | 1190 | 520 | 278 | 392 |
|  | Итого: | 100% | 43,70% | 23,36% | 32,94% |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Тубинский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1190 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 520 | 43,70 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 118 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 638 | 53,61 |

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория сельского поселения Тубинский сельсовет расположена в южной части Республики Башкортостан и обладает значительным рекреационным потенциалом.

Отсутствие инвестиций, резкое снижение на территории района традиционных отраслей экономики, демографический спад, отсутствие качественных автодорог, некоторая удаленность от основных промышленных центров  являются одними из основных причин нехватки рабочих мест в районе, что непосредственно отражается на формировании местного бюджета.

Наиболее предпочтительными видами рекреационных услуг, которые не требуют значительных инвестиций, в районе являются: экологический туризм, паломнический туризм, этнический туризм. Особо следует отметить развитие спортивного туризма, как наиболее привлекательного. Имеются предпосылки для развития сети туристских центров и маршрутов, подготовки кадров туристского актива, развития детско-юношеского туризма, любительского, в том числе неорганизованного туризма. Следует отметить возможность и необходимость развития санаторно-рекреационной сферы, в том числе кумысо- и медолечения, верховой езды (иппотерапия).

Прохождение по территории сельского поселения автодороги в направлении озера Талкас – излюбленного места массового отдыха местного населения и  приезжих - представляет реальную возможность для развития туризма и  использования рекреационно – оздоровительного потенциала территории. Большую популярность в последние годы приобретают агротуризм и этнокультурный туризм, когда городские жители из ближайших крупных и средних городов охотно выезжают на природу, приобщаются к культуре и фольклору местного населения.

Все это свидетельствует о необходимости создания на территории района организаций различных форм собственности, действующих в сфере туризма.

На территории сельского поселения Тубинский сельсовет протекают река Сапсал (с прудом Сапсал на реке), ручей Сапсал. Их долины мало пригодны для рекреационных целей. Местное население предпочитает выезжать для отдыха на близлежащее озеро Талкас (Толкач).

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют организованные зоны отдыха, ни один вид туризма не получил должного развития.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Тубинский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2033 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Тубинский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Тубинский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал сельского поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенного пункт Тубинский. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенного пункта и близлежащих сельских поселений, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Тубинский сельсовет

по категориям земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Тубинский сельсовет в административных границах | га | 9541,0 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | - |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | 7083,08 |
| 3 | Земель водного фонда | га | 733,58 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 977,04 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | - |
| 6 | Земель транспорта | га | 1,645 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 745,61 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 159,28 / 100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 5,90 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 41,69 |
|  | рекреационных зон | га | 1,68 |
|  | прочих земель | га | 535,86 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 1,20 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 0,04 |

4.   АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж  –  жилая усадебная застройка

Д  –  общественно-деловая зона

П  –  производственная зона

У  –  улицы, дороги, проезды

Р   –  рекреация

С   – земли специального назначения (кладбища)

Пр – прочие земли

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | ПК | У | Р | С | Пр |
| 1 | с. Тубинский | 745,61 | 159,28 | 5,9 | 5,12 | 36,57 | 1,68 | 1,2 | 535,86 |
|  | Итого | 745,61 (100%) | 159,28 (21,36%) | 5,9 (0,79%) | 5,12 (0,686%) | 36,57 (4,90%) | 1,68 (0,23%) | 1,2 (0,16%) | 535,86 (71,9%) |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Тубинский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1190 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 января 2013г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Тубинский | 2062,7(6 шт.) | 17612,5(391шт.) | 19675,2 |
|  | Итого: | 2062,7( | 17612,5 | 19675,2 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 16,53 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенного пункта Тубинский сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 16,53 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Тубинский сельсовет на территории сельского поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

с.Тубинский:

- средняя школа на 180 учащихся со спортзалом площадью 272 м2, объединенная с детсадом на 20 мест;

- детский дом на 32 места;

- сельский клуб на 100 мест с библиотекой на 16,0 тыс.книг, помещениями для культмассовой работы и досуга;

- отделение связи;

- отделение банка (в здании сельского клуба);

- здание Администрации сельского поселения;

- сельская врачебная амбулатория  (по кол-ву  посещений в смену нет данных);

- спортивная площадка 0,24 га;

- 7 магазинов товаров повседневного спроса общей торговой площадью 211,0 м2;

- действующая мечеть.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с.Тубинский размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения и объекты повседневного обслуживания, расположенные преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 1190 чел. (Согласно ТСН РБ)

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 1190 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 40 | 20 | 50 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 171 | 180 | 105,3 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 95,2 | 272 | 285,7 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 274 | 100 | 36,5 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 71,4 | нет.инф. | нет.инф. |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 7,14 / 6 | 16,0/н.д. | 224,1 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 357 | 211,0 | 59,1 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 48 | - | 0 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 5 | - | 0 |
| Сельская амбулатория | объект на с.п. | по заданию на проект. | 1 | 1 | 100 |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 1 | - | 0 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | - | - | не треб. |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | 1 | 100 |
| Гостиница | место | 5 | 6 | - | 0 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,286 | 4,453 | 1557,0 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 – 0,9 | 0,83-1,071 | 0,24 | 25,2 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Тубинский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами  районного и  местного значения. Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения Тубинский сельсовет, является автодорога районного значения Темясово – Тубинский – Бекешево - Баймак. Кроме того, через с. Тубинский проходит автодорога местного значения Тубинский – Исяново.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Баймакский филиал  ДРСУ ГУП "Башкиравтодор".

Перечень автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | Катего-рия дороги | Протяжен ность, всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| районного значения |
| 1 | Темясово – Тубинский – Бекешево – Баймак (в границах с.п.) | IV | 2,49 | 2,49 | - | 2,49 | - |
| местного значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Тубинский -Исяново | IV | 6,75 | 6,75 |  | 6,75 | - |
|  | ВСЕГО |  | 9,24 | 9,24 | - | 9,24 | - |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенного пункта Тубинский сельского поселения Тубинский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с.Тубинский | 18,285 | 10,971 |
| ВСЕГО | 18,285 | 10,971 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Тубинский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Пассажирские перевозки в Баймакском районе осуществляет Автотранспортное предприятие Уфимского и Баймакского филиала ГУП «Башавтотранс». На территории сельского поселения Тубинский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Баймак – Муллакаево, имеются две автобусные остановки,  расположенные  в с.Тубинский, на ул. Нуриманова и на въезде в село соответственно.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Тубинский сельсовет на 1 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано  123 единицы автомототехники, в т.ч.:

93 – легковых автомобиля;

5 – грузовых автомобилей;

1 – автобус;

24 – трактора.

Существующий уровень автомобилизации 103 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Ближайшая АЗС расположена на автодороге Баймак – Темясово у въезда в с. Тубинский. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям населенного пункта Тубинский, производится на станции техобслуживания в с. Тубинский  по ул. Первомайской, 13 «а».

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Сибай – в 79 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 81830. Принадлежность: Челябинское отделение Южно-Уральской железной дороги.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении водных объектов с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Тубинский сельсовет, являются населенный пункт Тубинский и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Баймакский район и, в частности, сельское поселение Тубинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение частной жилой застройки, общественных зданий, расположенных в верхней части села и  средней школы, объединенной с детсадом  с.Тубинский осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины, расположенной по ул. Мира. Дата ввода в эксплуатацию декабрь 2012г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок без ввода сетей в здания. Протяженность сетей не указана. Количество водозаборных колонок 20 шт., из них технически исправных – 18 шт.

Оставшаяся часть частной жилой  застройки и общественные здания  имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев без ввода сетей в здания. Общее количество скважин в частных подворьях – 90 единиц.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Тубинский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от содержащегося в частных подворьях скота  нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Населенный  пункт Тубинский сельского поселения Тубинский  сельсовет в настоящее время не газифицирован.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Тубинский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения,  в настоящее время теплоснабжение  школы, объединенной с детсадом, осуществляется от индивидуальной котельной на рассыпном угле; теплоснабжение детдома  - от электрокотла; теплоснабжение других общественных зданий с.Тубинский  осуществляется от индивидуальных котельных на твердом топливе.

Отопление индивидуальной застройки с. Тубинский осуществляется частично от индивидуальных котельных на твердом топливе, частично от печей.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Энергопитание населенного пункта Тубинский  сельского поселения Тубинский сельсовет осуществляется по ВЛ 10 кВ от фидера Ф-13 электроподстанции 35/10 «Темясово».

Количество трансформаторов, установленных в населенном пункте – 6 ед.

Электроснабжение потребителей на территории сельского поселения  обеспечивает  Темясовский участок Баймакских РЭС  ПО «ТЭС».

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Тубинский сельсовет телефонной проводной связью  производится от 2-х АТС  ОАО «Башинформсвязь» монтированной емкостью:  станции «М-200» – 200 номеров, станции «IS – 5000 ZYXEL» - 192 номера. АТС «М-200» введена в эксплуатацию в 2005 г., АТС «IS – 5000 ZYXEL» - в 2012 г. Количество абонентов – 203, по количеству задействованных номеров информация не предоставлена. Абонентская разводка по населенному пункту выполнена в кабельном исполнении.

Услуги беспроводной связи с недостаточно устойчивой зоной покрытия из – за расположения населенного пункта на пересеченной местности предоставляет оператор связи  «Билайн».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Относительно устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные спутниковые системы, установленные в частных подворьях.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Тубинский  сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Стихийно возникшие свалки отходов жизнедеятельности населения с. Тубинский находятся в восточном направлении на расстоянии 150 м от жилой застройки; в северо - восточном направлении на рассоянии 130 м от жилой застройки; в южном направлении на расстоянии 280 м от жилой застройки. Территории под свалками подлежат рекультивации.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В населенном пункте существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в селе Тубинский осуществляется силами и средствами сельского поселения

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Тубинский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТБО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Тубинский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Баймакский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенный пункт Тубинский сельского поселения Тубинский сельсовет расположен  в водоохранной зоне рек Сапсал и, далее, Сакмара, речки Сапсал и  их мелких притоков-ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенного пункта сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенному пункту речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Тубинский сельсовет расположены 2 действующих кладбища общей площадью 4,453 га  и 1 закрытое старое кладбище в границах населенного пункта.

В северном направлении за границами населенного пункта расположено действующее кладбище площадью 3,691 га. Действующее кладбище  площадью 0,762 га расположено в восточном направлении в границах населенного пункта.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет 80%.

ХI.    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе сельского поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

# 1.  ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна Баймакского района представлено по данным государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2012 году.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения к территории сельского поселения Матраевский сельсовет - городу Баймак.

В 2012 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составил 4,8 тыс. тонн. В том числе 0,2 тыс. тонн от стационарных источников, и 4,6 тыс. тонн от транспортных средств. Показатели 2012 года на 60% выше показателей 2010 года, что свидетельствует об увеличении вредных выбросов в атмосферу, в том числе на на 3% от стационарных источников, и на 57% от транспортных средств.

Плотность выбросов загрязняющих веществ на 2012 год составило 0,267 тонн на 1 человека.

По климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Республики Башкортостан относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района.

Экологическая оценка водных объектов

Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан в 2011 году контролировалось ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Федеральным государственным учреждением по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белая и Урала по согласованным створам. По бассейну р.Урал наблюдения проводились на реке Сакмара.

Река Сакмара – крупный правобережный приток р.Урал. На качество воды влияют неорганизованные стоки с объектов агропромышленного комплекса. В отчетном году качество воды ухудшилось за счет возрастания значения УКИЗВ до 3,59, среднего коэффициента комплексности загрязненности до 38% и максимального до 46%. Вода по качеству перешла из разряда «а» («загрязненная») в разряд «б» («очень загрязненная») в пределах 3-го класса.

Повысился средний уровень содержания соединений меди до 5 ПДК, во всех пробах фиксировали превышения до 7 ПДК. Загрязненность воды по нефтепродуктам и азоту аммонийному перешла в устойчивую, увеличились случаи нарушения нормативов с повторяемостью в 71% проб, среднегодовая концентрация возросла до 2 ПДК. Стабилизировался в пределах нормы средний уровень содержания органических веществ (по ХПК), повторяемость случаев превышения до 3 ПДК наблюдали в 71% проб. Средние и максимальные значения соединений железа снизились до 4 и 11 ПДК соответственно, с повторяемостью случаев превышения ПДК в 100% проб и превышения 10 ПДК в 14%. Ниже нормы были хлориды, сульфаты, соединения цинка, азота нитритного и нитратного.

Данные по рыбохозяйственному значению гидрологической сети рек и прудов на территории сельского поселения Тубинский сельсовет Администрацией сельского поселения не представлены.

Существующие прибрежные полосы рек и водохранилищ на территории сельского поселения не  установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Отсутствие механизации для удаления и складирования навоза на частных подворьях, неправильное его хранение, прямой сброс талых и дождевых стоков с территорий промпредприятий и стоянок автотранспорта создают неблагоприятные условия на территории населенного пункта, загрязняют водоемы и грунтовые воды.

Качество питьевой воды

Баймакский район и, в частности, сельское поселение Тубинский сельсовет, в целом, обеспечены пресными подземными водами. Источниками водоснабжения в данном районе являются грунтовые и грунтово-инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений. Глубина залегания грунтовых вод находится в интервале 2-10 м.

Глубина эксплуатационных скважин на частных подворьях составляет 10 - 15 м. Запасы подземных вод существенно разнятся на соседних участках. Для выбора наиболее пригодного под водозабор участка требуется проведение специальных поисково-разведочных работ. При проектировании водозаборов и оценке их производительности необходимо учитывать все факторы, способствующие накоплению подземных вод на участках заложения этих скважин.

По данным Федерального агентства по недропользованию по Республике Башкортостан Баймакский район характеризуется относительно надежной обеспеченностью ресурсами подземных вод питьевого качества. Данные по прогнозным ресурсам подземных вод с минерализацией до 1 г/л (вода питьевая, негазированная, первой категории) и месторождениям подземных вод с утвержденными запасами  на территории Баймакского района не представлены.

Все существующие водозаборные скважины в частных подворьях не имеют организованных зон санитарной охраны I пояса, во  II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.

Почвы

Территория сельского поселения Тубинский сельсовет относится к горно-лесной зоне Баймакского района и характеризуется преобладанием в почвенном покрове черноземов выщелоченных и обыкновенных, местами попадаются примитивные органогенно – щебнистые почвы, серые лесные почвы. Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Тубинский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- неконтролируемая разработка месторождений твердых полезных ископаемых и сырьевых ресурсов (песок, глина, строительный камень, камень – плитняк и т.д.).

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Тубинский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых бытовых и производственных отходов. В Баймакском районе, и, в частности, на территории сельского поселения Тубинский сельсовет нет санкционированных свалок (с паспортами спецобъекта), отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.

Выделение санитарно-защитных зон по загрязнению почв является одним  из основных природоохранных мероприятий. Необходимо также обустройство пограничных мелиоративных каналов за пределами зоны. Дополнительный землеотвод необходим также для  проведения других природоохранных мероприятий: обустройства защитных полос зеленых насаждений, размещения очистных сооружений ливневого стока, организации обобщенной санитарно-защитной  зоны.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Тубинский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Тубинский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенного пункта рекомендуется.

# 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенном пункте Тубинский   состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в сельском поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Тубинский сельсовет благоприятны для развития растительности, здесь сохранились большие по площади лесные массивы.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реку и ручей Сапсал и далее в р. Сакмара; нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Тубинский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии данного поселения. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается  приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Тубинский сельсовет.